OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania ogólne

- Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w :

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 z póź. zm.).

- Samochody nowe rok produkcji 2011,

- wszystkie samochody muszą posiadać DMC poniżej 3,5 tony.

- Wszystkie samochody muszą posiadać: ubezpieczenie OC, NNW na kwotę min 10 tys., AC z wyłączeniem udziału własnego.

- Przed przekazaniem pojazdu do użytkowania wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

- Wyciąg ze świadectwa homologacji lub jego odpis;

- Wykaz autoryzowanych stacji obsługi;

- Książkę gwarancyjną;

- Instrukcję obsługi w języku polskim

- Opis warunków gwarancji.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi przez użytkownika osobami w następującym zakresie:

- Szkolenia z podstaw użytkowania, wykonywane podczas przekazywania pojazdu (zakres Szkolenia obejmuje zasady użytkowania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej).

- Zaoferowane samochody muszą mieć parametry, wyposażenie i warunki gwarancji nie gorsze niż te przedstawione w poniższych tabelach.

- Wymagania konstrukcyjne i wyposażenie samochodów

Tabela nr 1: samochód nr 1 - wymagania konstrukcyjne i wyposażenie samochodów:

|  | Samochód Osobowy - 4 szt. |
| --- | --- |
| Kategoria Pojazdu | M1/Osobowy |
| Typ nadwozia | AB Hatchback |
| Rozstaw osi min | 2700 mm |
| Wysokość pojazdu max | 1440 - 1490 mm |
| Liczba miejsc ( z kierowcą ) | 5 |
| Kolory nadwozia ( metalizowane ) | Szary/Srebrny/Grafit |
| Szerokość całkowita max (bez lusterek) | 1800 mm |
| Średnica zawracania max | 11,8 m |
| Pojemność bagażnika min | 510 l |
| Pojemność zbiornika paliwa min | 64 l |
| Dopuszczalna ładowność min | 515 kg |
| Tylna kanapa dzielona | 60/40 |
| Rodzaj silnika | Benzynowy, wolnossący |
| Pojemność min - max | 1999 - 2099 |
| Moc min. | 150 KM |
| Moment Obrotowy min | 190 Nm |
| Skrzynia biegów | 6-cio biegowa, manualna |
| Napęd na oś | przednia lub obie |
| Hamulce przód/tył | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Aluminiowe obręcze kół letnich | 17 cali |
| Komplet kół zimowych z felgami stalowymi + kołpaki | 16 cali |
| Spalanie uśrednione max | 7,0 l/100km |
| Emisja CO2 max | 160 g/km |
| Wyposażenie |  |
| Układ ABS | tak |
| System wspomagania gwałtownego hamowania | tak |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania | tak |
| System sygnalizacji gwałtownego hamowania | tak |
| System zapobiegania poślizgu kół w czasie ruszania | tak |
| System kontroli toru jazdy | tak |
| System utrzymania stabilności pojazdu | tak |
| Układ utrzymania stałej prędkości jazdy (tempomat) | tak |
| Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu | tak |
| Poduszki powietrzne przednie | kierowca + pasażer |
| Poduszki powietrzne boczne | kierowca + pasażer |
| Kurtyny powietrzne | przód + tył |
| Elektrycznie regulowane szyby z funkcją zdalnego sterowania | przód + tył |
| Aktywne zagłówki foteli przednich | tak |
| Elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | tak |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | tak |
| Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne | tak |
| Zdalnie sterowany zamek centralny z blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi od środka pojazdu (np. po wybiciu szyby ) Sterowanie zintegrowane z kluczykiem | tak |
| Radioodbiornik AM/FM + zmieniarka CD na min. 6 płyt | tak |
| Ilość głośników | 8 |
| Zdalne sterowanie systemem audio | tak |
| Czujnik parkowania tył | tak |
| Zestaw Bluetooth | tak |
| Układ klimatyzacji automatycznej 2 strefowej | tak |
| Tapicerka foteli półskórzana | tak |
| Podgrzewane fotele przednie | tak |
| Reflektory przeciwmgielne | tak |
| Czujnik deszczu | tak |
| Czujnik zmierzchu | tak |
| Reflektory biksenonowe z systemem doświetlania zakrętów | tak |
| Światła do jazdy dziennej | tak |
| Spryskiwacze reflektorów | tak |
| Dywaniki gumowe | przód + tył |
| Chlapacze | przód + tył |
| Wieszak na ubrania mocowany na zagłówku foteli przednich | tak |
| Dodatkowa wyk. z tworzywa pólka w bagażniku | tak |
| uchwyty na kubki w kabinie | tak |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego | tak |
| Podłokietnik dla kierowcy | tak |
| Komputer pokładowy | tak |
| Nakładki na progi | tak |
| Apteczka, trójkąt, gaśnica | tak |
| Koło zapasowe | dojazdowe lub pełnowymiarowe |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja na 100 000 km lub 36 miesięcy - zależnie co upłynie szybciej |  |

Tabela nr 2: samochód nr 2 - wymagania konstrukcyjne i wyposażenie samochodów:

|  | Samochód osobowy - 1szt. |
| --- | --- |
| Kategoria Pojazdu | M1/Osobowy |
| Typ nadwozia | AC Kombi |
| Rozstaw osi min | 2600 mm |
| Wysokość pojazdu max | 1500 - 1510 mm |
| Liczba miejsc ( z kierowcą ) | 5 |
| Kolory nadwozia ( metalizowane ) | Szary/Srebrny/Grafit |
| Szerokość całkowita max (bez lusterek) | 1830 mm |
| Średnica zawracania max | 11,0 m |
| Pojemność bagażnika min | 476 l |
| Pojemność zbiornika paliwa min | 53 l |
| Tylna kanapa dzielona | 60/40 |
| Rodzaj silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany, z systemem CommonRail, intercooler-em |
| Pojemność min - max | 1550 - 1650 |
| Moc min. | 115 KM |
| Moment Obrotowy min | 270 Nm |
| Skrzynia biegów | 6-cio biegowa, manualna |
| Napęd na oś | przednia lub obie |
| Hamulce przód/tył | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Aluminiowe obręcze kół letnich | 16 cali |
| Komplet kół zimowych z felgami stalowymi + kołpaki | 16 cali |
| Spalanie uśrednione max | 4,5 l/100km |
| Emisja CO2 max | 110 g/km |
| Wyposażenie |  |
| Układ ABS | tak |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania | tak |
| System sygnalizacji gwałtownego hamowania | tak |
| System zapobiegania poślizgu kół w czasie ruszania | tak |
| System kontroli toru jazdy | tak |
| System utrzymania stabilności pojazdu | tak |
| Poduszki powietrzne przednie | kierowca + pasażer |
| Poduszki powietrzne boczne | kierowca + pasażer |
| Kurtyny powietrzne | przod+tył |
| Elektrycznie regulowane szyby | przod+tył |
| Elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | tak |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | tak |
| Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne | tak |
| Zamek centralny zdalnie sterowany | tak |
| Radioodtwarzacz CD | tak |
| Ilość głośników | 6 |
| Zdalne sterowanie systemem audio | tak |
| Czujnik parkowania tył | tak |
| Układ klimatyzacji automatycznej 2 strefowej | tak |
| Reflektory przeciwmgielne | tak |
| Czujnik deszczu | tak |
| Czujnik zmierzchu | tak |
| Światła do jazdy dziennej | tak |
| Dywaniki gumowe | przód + tył |
| Chlapacze | przód + tył |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego | tak |
| Komputer pokładowy | tak |
| Nakładki na progi | tak |
| Apteczka,trójkątna ,gaśnica | tak |
| Koło zapasowe | dojazdowe lub pełnowymiarowe |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja na 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |

Tabela nr 3: samochód nr 3 - wymagania konstrukcyjne i wyposażenie samochodów:

|  | Samochód osobowo-towarowy - 1 szt. |
| --- | --- |
| Kategoria Pojazdu | N1/Ciężarowy |
| Typ nadwozia | BB Van |
| Rozstaw osi min | 2900 mm |
| Wysokość pojazdu max | 1900-1980 mm |
| Liczba miejsc ( z kierowcą ) | 5 |
| Kolory nadwozia ( metalizowane ) | Szary/Srebrny/Grafit |
| Szerokość całkowita max (bez lusterek) | 1800 mm |
| Średnica zawracania max | 11,9 m |
| Pojemność zbiornika paliwa min | 60 l |
| Dopuszczalna ładowność min | 720 kg |
| Długość przedziału ładunkowego do oparcia przedniego fotela min | 1980 cm |
| Długość przedziału ładunkowego ze złożonym fotelem pasażera min | 2700 cm |
| Szerokość otworu drzwi tylnych min | 1290 mm |
| Wysokość otworu drzwi tylnych min | 1310 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej min | 1320 mm |
| Długość przedziału ładunkowego min | 1830 mm |
| Drzwi boczne suwane | lewe + prawe |
| Tylna kanapa dzielona | 60/40 |
| Rodzaj silnika | Wysokopręzny,turbodoładowany,z systemem CommonRail, intercooler-em |
| Pojemność min - max | 1700-1900 |
| Moc min. | 90 KM |
| Moment Obrotowy min | 220 Nm |
| Skrzynia biegów | 5-cio biegowa, manualna |
| Napęd na oś | przednia lub obie |
| Hamulce przód/tył | tarczowe/tarczowe |
| Stalowe obręcze kół letnich + kołpaki | 15 cali |
| Komplet kół zimowych z felgami stalowymi | 15 cali |
| Spalanie uśrednione max | 6,5 l/100km |
| Emisja CO2 max | 165 g/km |
| Wyposażenie |  |
| Układ ABS | tak |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania | tak |
| System sygnalizacji gwałtownego hamowania | tak |
| Poduszki powietrzne przednie | kierowca + pasażer |
| Elektrycznie regulowane szyby | przód |
| Elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | tak |
| Zamek centralny zdalnie sterowany | tak |
| Radioodtwarzacz CD | tak |
| Ilość głośników | 4 |
| Zdalne sterowanie systemem audio | tak |
| Czujnik parkowania tył | tak |
| Klimatyzacja manualna | tak |
| Reflektory przeciwmgielne | tak |
| Czujnik deszczu | tak |
| Światła do jazdy dziennej | tak |
| Dywaniki gumowe | przód+tył |
| Chlapacze | przód+tył |
| uchwyty na kubki w kabinie | tak - 2 |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego | tak |
| Podłokietnik dla kierowcy | tak |
| Komputer pokładowy | tak |
| Nakładki na progi | tak |
| Schowek pod siedzeniem pasażera | tak |
| Apteczka, trójkąt, gaśnica | tak |
| Koło zapasowe | dojazdowe lub pełnowymiarowe |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja na 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |