Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 92 sztuk telefonów komórkowych  oraz  15 terminali Blackberry wraz z kompletem akcesoriów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 6 Zał. 2 do SIWZ (Wymagania dotyczące dostawy i zamiany telefonów komórkowych).

W skład kompletu akcesoriów muszą wejść co najmniej:

- Ładowarka sieciowa

- Przewodowy zestaw słuchawkowy - stereo

- Przewód USB do podłączenia telefonu do komputera

- Karta pamięci (zgodnie z załącznik 2a, 2b, 2c i 2e).

- Dostawa 107 szt. kart SIM do telefonów komórkowych o funkcjonalności opisanej w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Dostawa 10 szt. serwisowych kart SIM do telefonów komórkowych na warunkach określonych w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 20 sztuk modemów GSM. Minimalne parametry techniczne modemów określa Załącznik nr 2d do SIWZ (zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych modemów GSM z oferowanymi przez Wykonawcę).

- Dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 10 sztuk tabletów. Minimalne parametry techniczne tabletów określa Załącznik nr 2e do SIWZ (zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych modemów GSM z oferowanymi przez Wykonawcę).

- Dostawa 30 szt. kart SIM do transmisji danych o funkcjonalności opisanej w Rozdziale 8 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług bezprzewodowej transmisji danych).

- Dostawa 5 szt. serwisowych kart SIM do transmisji danych o funkcjonalności opisanej W Rozdziale 8 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług bezprzewodowej transmisji danych).

- Usługa przeniesienia na wniosek Zamawiającego od dotychczasowych operatorów do sieci Wykonawcy maksymalnie 99 użytkowanych przez Zamawiającego numerów telefonów o których mowa w Rozdziale 10 Zał. 2 do SIWZ (ilości numerów telefonów do przeniesienia od dotychczasowych operatorów). Zamawiający obecnie korzysta z usług 1 operatora. Wykaz numerów podlegających przeniesieniu zostanie podany po podpisaniu umowy wraz z wnioskiem o przeniesienie.

- Usługa przeniesienia od dotychczasowych operatorów do sieci Wykonawcy numerów telefonów, które będą użytkowane przez Zamawiającego, w wyniku przejęcia ich na podstawie cesji, w trakcie trwania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku usług o których mowa w pkt. 8 i 9 Rozdziału 1 Zał. 2 do SIWZ Wykonawca będzie przenosił numery telefonów sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem kończących się umów (dotyczy pkt. 8 Rozdziału 1 Zał. 2 do SIWZ) lub na wniosek Zamawiającego (dotyczy pkt. 9 Rozdziału 1 Zał. 2 do SIWZ), na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym. Wszystkie przenoszone numery telefoniczne będą obsługiwane do dnia zakończenia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zamówienia, przez Wykonawcę wybranego w tym postępowaniu.

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 107 numerów telefonów w zakresie telefonii komórkowej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt. 10 Rozdziału 1 Zał. 2 do SIWZ. Minimalny zakres usług telekomunikacyjnych został opisany w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby użytkowanych numerów telefonów komórkowych, wynikającą z ruchów kadrowych u Zamawiającego. Zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego na zasadach określonych W Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej) oraz zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym.

- Świadczenie usługi grupa zamknięta (GZ-FRSE) dla numerów telefonów objętych umową zawartą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania (z uwzględnieniem pkt. 10). Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usługi zostały opisane W Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Świadczenie usługi połączeń pomiędzy telefonami komórkowymi z SIM w grupie zamkniętej GZ-FRSE, a telefonem stacjonarnym FRSE opisanej w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej). Do GZ-FRSE ma być włączony stacjonarny numer telefonu Zamawiającego 22 463 10 00.

- Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych dla 30 szt. kart SIM.

Minimalny zakres usług bezprzewodowej transmisji danych opisany jest w Rozdziale 8 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług bezprzewodowej transmisji danych).

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz korporacyjnej transmisji danych Blackberry dla 15 szt. kart SIM. Minimalny zakres usług opisany jest w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Sprzęt będący przedmiotem dostaw i zamiany ma być sprzętem fabrycznie nowym i nieużywanym, wolnym od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie dostarczane telefony komórkowe oraz modemy GSM nie będą zabezpieczone przez Wykonawcę blokadą SIM LOCK.

- Wykonawca musi zapewnić całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług telekomunikacyjnych i transmisji danych. Opis warunków nadzoru, serwisowania i napraw znajduje się w Rozdziale 12 Zał. 2 do SIWZ.

- Telefony komórkowe z SIM i modemy GSM z SIM muszą być objęte 24 miesięczną gwarancją. Opis warunków gwarancji znajduje się w Rozdziale 13 Zał. 2 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia, na czas trwania umowy, Zamawiającemu specjalistycznego systemu (aplikacji internetowej) umożliwiającego pracownikom Zamawiającego administrowanie zasobami telekomunikacyjnymi i usługami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Minimalna funkcjonalność systemu została opisana  Rozdziale 8, 9 i 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w zakresie i na warunkach opisanych w Rozdziale 11 Zał. 2 do SIWZ (specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych).

- Zamawiający wymaga prezentacji  po pięć egzemplarzy dla grup A i B oraz 3 egzemplarze dla grupy C , minimalnie jednego urządzenia typu tablet, telefonów komórkowych z SIM, modemu GSM z SIM i akcesoriów spośród wszystkich zaoferowanych przez wykonawcę, modemów oraz tabletów. Przeprowadzone testy mają na celu weryfikację zgodności zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonym w SIWZ.

- Dostarczone do testów egzemplarze muszą być w pełni zgodne z ofertą.

- Wraz ze sprzętem do testów ma zostać dostarczona dokładna lista elementów składowych: sprzętu, dokumentacji w tym technicznej i nośników.

- Instrukcje obsługi i oprogramowanie dla dostarczanych urządzeń (telefon GSM, modem GSM) mają być w języku polskim.

Rozdział 2

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Miejscem realizacji dostaw, o których mowa w Rozdziale 1 Zał. 2 do SIWZ jest siedziba FRSE w Warszawie, 00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43.

- Usługa przeniesienia numerów od dotychczasowych operatorów świadczona będzie na terenie Polski.

- Usługi wymienione w Rozdziale 1 pkt. 11, 15, 16 Zał. 2 do SIWZ będą świadczone na terenie Polski i poza jej granicami.

- Usługi wymienione w Rozdziale 1 pkt. 8,9, 12, 13, 14 Zał. 2 do SIWZ będą świadczone na terenie Polski.

- Dostawa:

- 92 szt. telefonów komórkowych i akcesoriów do nich (Rozdział 1 pkt. 1 Zał. 2 do SIWZ),

- 107 szt. kart SIM do telefonów komórkowych (Rozdział 1 pkt. 2 Zał. 2 do SIWZ),

- 10 szt. serwisowych kart SIM do telefonów komórkowych (Rozdział 1 pkt. 3 Zał. 2 do SIWZ),

- 20 szt. modemów GSM i akcesoriów do nich (Rozdział 1 pkt. 4 Zał. 2 do SIWZ),

  - 10 szt. tabletów (Rozdział 1 pkt. 5 Zał. 2 do SIWZ)

- 30 kart SIM do transmisji danych (Rozdział 1 pkt. 6 Zał. 2 do SIWZ),

  - 5 szt. serwisowych kart SIM do transmisji danych (Rozdział 1 pkt. 7 Zał. 2 do SIWZ)

  - 15 szt. terminali Blackberry (Rozdział 1 pkt. 1 Zał. 2 do SIWZ)

musi zostać zakończona maksymalnie w terminie 7 dni od daty zawarcia jednak nie później niż zostanie zrealizowana usługa, o której mowa Rozdziale 1 pkt. 8 Zał. 2 do SIWZ.

- Dostawy będą potwierdzane przez Wykonawcę na piśmie lub faksem kierowanym na numer 22 463 10 25 i faksem kierowanym do siedziby FRSE, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy.

- Zakończenie każdej dostawy przedmiotów zamówienia będzie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia danego protokołu odbioru także w edytowalnej wersji elektronicznej w formacie zgodnym z MS Office 2003 (Word lub Excel). Protokół musi w szczególności zawierać oprócz nazwy i modelu urządzenia co najmniej następujące informacje: nr telefonu, nr karty SIM, nr IMEI urządzenia (nie dotyczy akcesoriów).

- Rozpoczęcie świadczenia usług będzie potwierdzane obustronnym podpisaniem protokołów odbioru. Dla wszystkich usług Wykonawca przygotuje jedną zbiorczą Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (tzw. SUT) zawierającą wszystkie niezbędne dane zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy umową ŚUT a niniejszą umową, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. Zastosowanie mogą mieć tylko te zapisy regulaminu, które są korzystne dla Zamawiającego.

Rozdział 3

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział 4

OBECNY PROFIL UŻYTKOWNIKA

Zamawiający posiada obecnie 88 telefonów komórkowych (w taryfie głosowej), aktywnych w sieci

T-Mobile.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia do własnej sieci ww. numerów.

Dotychczasowe średnie zużycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca wynosi:

(Średnio z trzech miesięcy)

Rozmowy do sieci stacjonarnych – 10000 minut;

Rozmowy do sieci ERA – 22000 minut;

Rozmowy do sieci Orange – 25000 minut;

Rozmowy do sieci Plus – 17000 minut;

Rozmowy do sieci Play – 9900 minut;

Rozmowy do innych krajowych sieci komórkowych – 200 minut;

Rozmowy w ramach sieci korporacyjnej – 19000 minut;

SMS krajowy – 3000 sztuk;

SMS międzynarodowy – 20 sztuk;

SMS wysłany w roamingu – 350 sztuk;

Usługa transmisji danych Blackberry w kraju – 150 MB;

Usługa transmisji danych Blackberry w roamingu – 100 MB;

Usługa transmisji danych poza Blackberry w kraju – 100 MB;

Rozmowy międzynarodowe – 50 minut;

Rozmowy w roamingu – 250 minut;

MMS – 5;

Wideo rozmowy – 5 minut;

Rozdział 5

PLANY TARYFOWE W TARYFIE GŁOSOWEJ

- Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia. Dla połączeń międzynarodowych i roamingowych taryfikacja powinna być zgodna z Eurotaryfą, przynajmniej na terenie obowiązywania Eurotaryfy. W przypadku pakietowej transmisji danych naliczanie (taryfikowanie) powinno następować max co 10 kB. Plany taryfowe dla kart głosowych w telefonach komórkowych powinny przedstawiać się następująco: plan musi być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników, bez wliczonych usług (za wyjątkiem sieci korporacyjnej GZ-FRSE). Połączenia w ramach sieci korporacyjnej należy wliczyć w koszt opłaty abonamentowej. Sieć korporacyjna powinna zawierać co najmniej 2000 minut miesięcznie do wykorzystania przez każdą aktywną kartę SIM w taryfie głosowej. Po wykorzystaniu tego limitu stawka za minutę połączenia w ramach sieci korporacyjnej powinna być nie większa niż stawka za minutę połączenia do sieci własnej operatora. Koszty aktywacji kart SIM powinny zostać wkalkulowane w cenę opłaty abonamentowej. Wszystkie pozostałe ceny usług, które nie zostały wymienione w formularzu oferty, świadczonych w ramach Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, będą zgodne z cennikiem taryfy dla klientów biznesowych o najdroższym abonamencie, ważnym na dzień składania oferty. Ponadto przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zagwarantuje, że nie podniesie Zamawiającemu zaoferowanych stawek (w wartościach netto) w tej taryfie, ewentualnie je obniży.

Rozdział 6

Wymagania dotyczące dostawy i zamiany telefonów komórkowych i tabletów

          - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w złożonej ofercie aktualny wykaz posiadanych w ofercie rynkowej telefonów komórkowych i tabletów wraz z ich aktualnymi cenami detalicznymi brutto, z zastrzeżeniem pkt. 10 (wypełniony: Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ dla każdego telefonu komórkowego oddzielnie, minimum po 5 modeli telefonów dla grup A i B, 3 dla grupy C, przy czym co najmniej dwa spośród zaoferowanych modeli dla każdej grupy muszą pochodzić od innego producenta – nie dotyczy grupy C; Załącznik nr 2e do SIWZ dla każdego oferowanego tabletu – minimalnie Wykonawca musi zaproponować jedno urządzenie typu tablet) oraz min. 1 modemu dla grupy D. Liczba dostarczanych telefonów komórkowych i tabletów oraz przedziały cenowe w podziale na grupy A, B i C określone zostały W Rozdziale 7 Zał. 2 do SIWZ (Zestawienie liczby telefonów komórkowych w poszczególnych grupach, tabletów i modemów GSM do transmisji danych wraz z przedziałami cenowymi).

          - Zaoferowana cena każdego modelu telefonu komórkowego i tabletu oraz kompletu akcesoriów w danej grupie telefonów musi być taka sama.

          - Zamawiający dokona wyboru konkretnych modeli dla każdej z grup A, B, C, D, E i poinformuje Wykonawcę pisemnie o liczbie i modelach zamawianych telefonów komórkowych, modemach 
i tabletach, przed podpisaniem umowy.

          - Zamawiający wymaga, aby po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy Wykonawca dokonał zamiany telefonów z grupy C na nowsze modele wraz z kompletem akcesoriów (o co najmniej takim składzie jaki był dostarczony w pierwotnej dostawie) dla ilu będą świadczone usługi telekomunikacyjne opisane w Rozdziale 9 Zał. 2 do SIWZ, na dzień pisemnej informacji Zamawiającego, o której mowa 
w pkt. 7. Wymiana musi odbyć się bezkosztowo dla Zamawiającego.

          - W ramach zamiany Wykonawca - po upływie 10 miesięcy obowiązywania umowy, nie później jednak niż 11-go miesiąca obowiązywania umowy - musi przedstawić aktualny wykaz (wypełniony Załącznik nr 2c do SIWZ dla każdego telefonu oddzielnie) posiadanych w ofercie telefonów z aktualnymi cenami detalicznymi brutto (zgodnie z pkt. 10) wraz kompletem akcesoriów.

          - Każdy z zaoferowanych modeli w danej grupie telefonów i tabletów musi mieścić się w przedziale cen detalicznych brutto Wykonawcy dla telefonów z danej grupy określonych w Rozdziale 7 Zał. 2 do SIWZ (zestawienie liczby telefonów komórkowych w poszczególnych grupach, tabletów i modemów GSM do transmisji danych wraz z przedziałami cenowymi).

          - Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o której mowa w pkt. 5 o liczbach i wybranych modelach telefonów podlegających zamianie.

          - Dostawa nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w pkt. 7.

          - Telefony podlegające zamianie pozostają u Zamawiającego

          - Ceny oferowanych aparatów wraz z akcesoriami muszą być tożsame z cenami urządzeń i akcesoriów w oficjalnym i aktualnym na dzień ogłoszenia przetargu cenniku Wykonawcy dla aparatów kupowanych z umową na czas nieokreślony lub bez aktywacji.

Rozdział 7

Zestawienie liczby telefonów komórkowych w poszczególnych grupach, tabletów i modemów GSM do transmisji danych wraz z przedziałami cenowymi

| Produkt | Przedział cenowy (wg. cen detalicznych Wykonawcy brutto) | Liczba w danej grupie |
| --- | --- | --- |
| Telefony komórkowe grupa A | do 1000 zł | 62 |
| Telefony komórkowe grupa B | od 1001 do 1200 zł | 30 |
| Telefony komórkowe grupa C | od 1100 zł | 15 |
| Tablety | od 2000 zł | 10 |
| Modemy GSM do transmisji danych | do 499 zł | 20 |

Rozdział 8

Specyfikacja minimalnego zakresu usług bezprzewodowej

transmisji danych

- Minimalny zakres świadczonych usług

  - Świadczenie usługi bezprzewodowej transmisji danych dla wszystkich dostarczonych kart SIM do transmisji danych, na terenie kraju z wymaganym minimalnym limitem 5 GB na jedną kartę SIM. Po przekroczeniu limitu w danym okresie rozliczeniowym Zamawiający dopuszcza obniżenie prędkości transmisji danych.

  - Dla nie więcej niż 30% kart SIM do transmisji danych Zamawiający wymaga możliwości dwukrotnego zwiększenia limitu (np. z 5 do 10 GB) w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy. Zmiana limitu może obowiązywać od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego, w stosunku do dnia w którym ona nastąpiła.

  - Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia świadczenia, w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy, usługi bezprzewodowej transmisji danych dla wszystkich dostarczonych kart SIM do połączeń głosowych, na terenie kraju w formie pakietów danych 20 MB na jedną kartę SIM. Po wykorzystaniu pakietu taryfikacja po 10kB.

- Wymagania szczegółowe dotyczące kart SIM do transmisji danych

  - Dostarczone karty SIM:

    - nie muszą być aktywne; aktywacja nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru kart przez Zamawiającego

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN muszą być samoczynnie blokowane. Odblokowanie musi nastąpić po wprowadzeniu kodu PUK;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK.

  - Dostarczone serwisowe karty SIM:

    - muszą być nieaktywne;

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK;

  - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy serwisowe karty SIM.

  - Aktywacja serwisowych kart SIM:

    - Wykonawca załączy do oferty szczegółową procedurę aktywacji serwisowych kart SIM;

    - bezpłatna aktywacja serwisowej karty SIM musi się odbyć w ciągu co najwyżej dwóch godzin od zgłoszenia do Wykonawcy

    - po aktywacji serwisowa karta SIM musi mieć parametry takie jak dostarczone aktywne karty SIM;

    - Wykonawca dostarczy bezpłatnie na wniosek Zamawiającego nową serwisową kartę SIM w miejsce serwisowej karty SIM, która stała się kartą aktywną po jej uruchomieniu.

  - Uszkodzone karty SIM nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga aby karty SIM do bezprzewodowej transmisji danych służyły tylko do dostępu do Internetu. Karty te muszą mieć domyślnie zablokowaną możliwość wykonywania połączeń głosowych i wysyłania wiadomości SMS i MMS, oraz roaming z możliwością ich odblokowania w razie potrzeby przez lub na wniosek Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę kart SIM na nowe w przypadku jej blokady, uszkodzenia, zagubienia bądź kradzieży.

III. Wymagania szczegółowe dotyczące zarządzania usługami telekomunikacyjnymi

- Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu w okresie trwania umowy dostęp do dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 8-16, oraz zapewnić całodobowy dostęp do infolinii (Biura Obsługi Klienta).

- Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi przy udziale dedykowanego konsultanta Wykonawcy odbywać się będzie bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu aplikację internetową umożliwiającą dostęp do bieżących informacji o kosztach i usługach dla telefonów i kart transmisji danych objętych niniejszą umową. Udostępniona aplikacja musi umożliwiać (bezpłatnie):

  - wgląd w faktury oraz rachunki szczegółowe poszczególnych numerów za dany okres rozliczeniowy,

  - wgląd do danych bilingowych za dowolny okres od daty do daty,

  - szczegółowe rozliczenie usług danego numeru w zadanym okresie,

  - weryfikację uruchomionych usług na danym numerze,

  - pobranie informacji o kosztach bieżących, odnoszących się do poszczególnych numerów telefonów, od ostatniej faktury lub kwoty ostatniej zaksięgowanej wpłaty,

  - pobranie szczegółowych bilingów dla wybranych lub wszystkich numerów Zamawiającego; bilingi te muszą być możliwe do pobrania w formie elektronicznej umożliwiającej poddanie ich dalszej elektronicznej analizie (co najmniej: plik tekstowy csv, xls),

  - różnicowanie uprawnień w aplikacji dla poszczególnych użytkowników na poziomie funkcjonalności i grup,

  - dokonanie czasowego lub stałego blokowania i odblokowania usług dla numeru telefonu.

    - Wymagania dotyczące serwisu modemów GSM znajdują się w Rozdziale 13

    - Wymagania dotyczące serwisu usług telekomunikacyjnych znajdują się w Rozdziale 12

Rozdział 9

Specyfikacja minimalnego zakresu usługi Blackberry

I. Minimalny zakres świadczonych usług

- Świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej miedzy innymi łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu, korporacyjną usługę transmisji danych Blackberry

- Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę terminali Blackberry oraz kart SIM w taryfach głosowych.

II. Wymagania szczegółowe dotyczące kart SIM

  - Dostarczone karty SIM:

          - nie muszą być aktywne; aktywacja nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru kart przez Zamawiającego

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN muszą być samoczynnie blokowane. Odblokowanie musi nastąpić po wprowadzeniu kodu PUK;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK.

  - Dostarczone serwisowe karty SIM:

      - muszą być nieaktywne;

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK;

  - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy serwisowe karty SIM.

  - Aktywacja serwisowych kart SIM:

    - Wykonawca załączy do oferty szczegółową procedurę aktywacji serwisowych kart SIM;

    - bezpłatna aktywacja serwisowej karty SIM musi się odbyć w ciągu co najwyżej dwóch godzin od zgłoszenia do Wykonawcy, w dni robocze w godzinach 8-16. Jeżeli zgłoszenie zostanie przekazane Wykonawcy po godzinie 14 danego dnia to aktywacja może nastąpić do godziny 10 następnego dnia roboczego

    - po aktywacji serwisowa karta SIM musi mieć parametry takie jak dostarczone aktywne karty SIM;

    - Wykonawca dostarczy bezpłatnie na wniosek Zamawiającego nową serwisową kartę SIM w miejsce serwisowej karty SIM, która stała się kartą aktywną po jej uruchomieniu.

  - Uszkodzone karty SIM nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga aby karty SIM do telefonów komórkowych służyły do połączeń głosowych oraz wysyłania wiadomości SMS i MMS. Karty te muszą mieć domyślnie odblokowany dostęp do Internetu  z możliwością zablokowania w razie potrzeby przez lub na wniosek Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę kart SIM na nowe w przypadku jej blokady, uszkodzenia, zagubienia bądź kradzieży.

  - Zamawiający wymaga aby niezwłocznie po aktywacji karty miały domyślnie uruchomiona usługę Blackberry.

III. Wymagania szczegółowe dotyczące zarządzania usługami telekomunikacyjnymi

- Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu w okresie trwania umowy dostęp do dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 8-16, oraz zapewnić całodobowy dostęp do infolinii (Biura Obsługi Klienta).

- Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi przy udziale dedykowanego konsultanta Wykonawcy odbywać się będzie bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu aplikację internetową umożliwiającą dostęp do bieżących informacji o kosztach i usługach dla telefonów i kart transmisji danych objętych niniejszą umową. Udostępniona aplikacja musi umożliwiać (bezpłatnie):

  - wgląd w faktury oraz rachunki szczegółowe poszczególnych numerów za dany okres rozliczeniowy,

  - wgląd do danych bilingowych za dowolny okres od daty do daty,

  - szczegółowe rozliczenie usług danego numeru w zadanym okresie,

  - weryfikację uruchomionych usług na danym numerze,

  - pobranie informacji o kosztach bieżących, odnoszących się do poszczególnych numerów telefonów, od ostatniej faktury lub kwoty ostatniej zaksięgowanej wpłaty,

  - pobranie szczegółowych bilingów dla wybranych lub wszystkich numerów Zamawiającego; bilingi te muszą być możliwe do pobrania w formie elektronicznej umożliwiającej poddanie ich dalszej elektronicznej analizie (co najmniej: plik tekstowy csv, xls),

  - różnicowanie uprawnień w aplikacji dla poszczególnych użytkowników na poziomie funkcjonalności i grup,

  - dokonanie czasowego lub stałego blokowania i odblokowania usług dla numeru telefonu.

    - Wymagania dotyczące serwisu Terminali Blackberry znajdują się w Rozdziale 13.

    - Wymagania dotyczące serwisu usług telekomunikacyjnych znajdują się w  Rozdziale 12

Rozdział 10

Zestawienie numerów do przeniesienia z obecnej sieci z uwzględnieniem końca umowy zostanie przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.

| Operator | Data wygaśnięcia umowy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| T-Mobile | 2012-08-09 | 2 |
| T-Mobile | 2012-08-10 | 14 |
| T-Mobile | 2012-08-12 | 1 |
| T-Mobile | 2012-08-13 | 1 |
| T-Mobile | Do końca 2011 lub wcześniej | 81 |

Rozdział 11

Specyfikacja minimalnego zakresu usług telekomunikacyjnych w zakresie

telefonii komórkowej

I. Wymagania dotyczące przenoszenia numerów

- Przeniesienie do sieci Wykonawcy, obecnie użytkowanych przez Zamawiającego numerów telefonów oraz przeniesienie numerów telefonów, które będą użytkowane przez Zamawiającego, w wyniku przejęcia ich na podstawie cesji, w trakcie trwania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, odbędzie się na zasadach ogólnie stosowanych przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych (zachowanie dotychczasowych numerów MSISDN). Zamawiający wymaga aby przerwa w świadczeniu usług, wynikająca z przenoszenia numerów telefonów, odbyła się dniu w Polsce ustawowo wolnym od pracy i nie trwała dłużej niż 24 godziny.

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania rozpocznie się dla numerów telefonów przenoszonych na wniosek Zamawiającego do sieci Wykonawcy w okresie trwania umowy - od dnia wskazanego we wniosku. Zamawiający zobowiązuje się, że wniosek, o którym mowa powyżej zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

- Przenoszone numery muszą zostać włączone przez Wykonawcę do usługi grupy zamkniętej GZ-FRSE.

- W celu rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w pkt. 2 i 3 (powyżej) dla numerów telefonów, które będą użytkowane przez Zamawiającego, w wyniku przejęcia ich na podstawie cesji, w trakcie trwania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, Wykonawca musi dostarczyć taki telefon komórkowy z SIM jaki był dostarczony w pierwotnej dostawie. W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego telefonu, wynikającej np. z niedostępności u Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji danego modelu), Wykonawca zaproponuje telefony spełniające wymagania określone w Załączniku nr 2a, 2b i 2C do SIWZ dla klasy którą określi Zamawiający. Zamawiający dokona wyboru konkretnego modelu spośród zaproponowanych i poinformuje o tym Wykonawcę.

- W związku z możliwymi zmianami kadrowymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia, w dowolnym momencie trwania niniejszej umowy, na podstawie cesji dowolnego z numerów objętych umową na inną osobę fizyczną lub prawną. Po przeniesieniu numer taki musi zostać odłączony przez Wykonawcę od GZ-FRSE. Nowe warunki świadczenia usług po dokonaniu cesji określą pomiędzy sobą Wykonawca oraz osoba fizyczna lub prawna na którą dokonana zostanie cesja

II. Wymagania szczegółowe dotyczące kart SIM

  - Dostarczone karty SIM:

    - nie muszą być aktywne; aktywacja nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru kart przez Zamawiającego;

    - muszą mieć możliwość wprowadzenia do książki adresowej na karcie co najmniej 250 wpisów;

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN muszą być samoczynnie blokowane. Odblokowanie musi nastąpić po wprowadzeniu kodu PUK;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK.

  - Dostarczone serwisowe karty SIM:

    - muszą być nieaktywne;

    - muszą mieć możliwość wprowadzenia do książki adresowej na karcie co najmniej 250 wpisów;

    - muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN;

    - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK;

  - Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy serwisowe karty SIM.

  - Aktywacja serwisowych kart SIM:

    - Wykonawca załączy do oferty szczegółową procedurę aktywacji serwisowych kart SIM;

    - bezpłatna aktywacja karty SIM musi się odbyć w ciągu co najwyżej dwóch godzin od zgłoszenia do Wykonawcy;

    - po aktywacji serwisowa karta SIM musi mieć parametry takie jak dostarczone aktywne karty SIM;

    - Wykonawca dostarczy bezpłatnie na wniosek Zamawiającego nową serwisową kartę SIM w miejsce serwisowej karty SIM, która stała się kartą aktywną po jej uruchomieniu.

  - Uszkodzone karty SIM nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga aby karty SIM do telefonów komórkowych służyły do połączeń głosowych oraz wysyłania wiadomości SMS i MMS. Karty te muszą mieć domyślnie odblokowany dostęp do Internetu  z możliwością zablokowania w razie potrzeby przez lub na wniosek Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę kart SIM na nowe w przypadku jej blokady, uszkodzenia, zagubienia bądź kradzieży.

III. Wymagania szczegółowe dotyczące domyślnej konfiguracji usług telekomunikacyjnych

| L.p. | Usługa | Grupa C | Grupa B | Grupa A | TABLETY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenia głosowe; jeden do jeden | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 2. | Połączenia głosowe konferencyjne jeden do wielu (co najmniej 1 do 5) | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 3. | Połączenia wideoUwaga: W każdej z grup B i C minimum jeden z zaoferowanych telefonów musi umożliwiać realizację tej usługi tj. posiadać dwie kamery jedną z przodu a drugą z tyłu aparatu | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 4. | Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych (SMS) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 5. | Wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (MMS) | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 6. | Bezpłatny dostęp do poczty głosowej; | TAK | TAK | TAK | NIE |
|  |  | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 7. | Pakietowa transmisja danych(GPRS/EDGE/UMTS/HSxPA) |  |  |  |  |
| 8. | Roaming | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. | Połączenia wychodzące za granicę; | TAK | TAK | TAK | NIE |
|  |  | TAK | NIE | NIE | NIE |
| 10. | Blokada prezentacji własnego numeru | CLIR domyślnie wyłączony | CLIR domyślnie wyłączony | CLIR domyślnie wyłączony |  |
| 11. | Identyfikacja numeru rozmówcy' (CLIP) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 12. | Oczekiwanie na połączenie; | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 13. | Zawieszenia połączenia; | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 14. | Przeniesienie połączenia do poczty głosowej po 30 sekundach lub na inny numer krajowy; | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 15. | Możliwość sprawdzania stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. sms-em lub dzwoniąc na podany bezpłatny numer | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 16. | Blackberry | TAK | NIE | NIE | NIE |
| 17. | Roaming Blackberry | TAK Domyślnie wyłączona z możliwością włączenia pakietu | NIE | NIE | NIE |

Naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania dla połączeń wychodzących:

    - połączeń głosowych na terenie Polski musi następować co 1 (jedną) sekundę;

    - transmisji danych musi następować maksymalnie co 10 kB - dla połączeń krajowych;

    - bez naliczania opłaty za inicjację połączenia;

d) przerywanie naliczania musi następować w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.

IV. Wymagania szczegółowe dotyczące zarządzania usługami telekomunikacyjnymi

      - Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu w okresie trwania umowy dostęp do dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 8-16, oraz zapewnić całodobowy dostęp do infolinii (Biura Obsługi Klienta).

      - Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi przy udziale dedykowanego konsultanta Wykonawcy odbywać się będzie bez dodatkowych opłat.

      - Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu aplikację internetową umożliwiającą dostęp do bieżących informacji o kosztach i usługach dla telefonów i kart transmisji danych objętych niniejszą umową. Udostępniona aplikacja musi umożliwiać (bezpłatnie):

        - wgląd w faktury oraz rachunki szczegółowe poszczególnych numerów za dany okres rozliczeniowy,

        - wgląd do danych bilingowych za dowolny okres od daty do daty,

        - szczegółowe rozliczenie usług danego numeru w zadanym okresie,

        - weryfikację uruchomionych usług na danym numerze,

        - pobranie informacji o kosztach bieżących, odnoszących się do poszczególnych numerów telefonów, od ostatniej faktury lub kwoty ostatniej zaksięgowanej wpłaty,

        - pobranie szczegółowych bilingów dla wybranych lub wszystkich numerów Zamawiającego; bilingi te muszą być możliwe do pobrania w formie elektronicznej umożliwiającej poddanie ich dalszej elektronicznej analizie (co najmniej: plik tekstowy csv, xls),

        - wprowadzenie limitów kwotowych stanowiących górną granicę zobowiązań dla poszczególnych numerów telefonów na połączenia wykonywane poza grupę w danym cyklu rozliczeniowym (w rzeczywistym wymiarze na koniec miesiąca), ustalane wewnętrznie przez Zamawiającego,

        - różnicowanie uprawnień w aplikacji dla poszczególnych użytkowników na poziomie funkcjonalności i grup,

        - dokonanie czasowego lub stałego blokowania i odblokowania usług dla numeru telefonu,

j) 	tworzenie przez Zamawiającego podgrup użytkowników w GZ-FRSE, wraz ze specjalnymi usługami,

k) 	dostęp do aktualnych informacji o bieżących kosztach, powiadamianie użytkownika SMS-em lub e-mailem o pozostałej ilości minut dostępnych w ramach przyznanego limitu oraz należności za wykonane połączenia,

1) 	możliwość ograniczenia połączeń wychodzących z telefonów komórkowych w GZ-FRSE,

V. Wymagania szczegółowe dotyczące świadczenia usługi grupa zamknięta (GZ-FRSE)

          - Wykonawca musi włączyć wszystkie objęte niniejszym postępowaniem numery telefonów komórkowych Zamawiającego do GZ-FRSE.

          - Usługa GZ-FRSE musi się charakteryzować następującymi parametrami:

            - połączenia głosowe w ramach GZ-FRSE w wielkości minimum 2000 minut dla każdego numeru telefonu w danym okresie rozliczeniowym w ramach abonamentu,

            - Do GZ-FRSE Wykonawca dołączy stacjonarny numer telefonu +48 22 46 31 000

            - Przychodzące połączenia pomiędzy telefonami komórkowymi Zamawiającego, a telefonem stacjonarnym (wymienionym w punkcie 2 b) obsługiwanym przez centralę telefoniczną w siedzibie FRSE będą odbywać się w ramach GZ-FRSE,

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikowania  numeru telefonu stacjonarnego dołączonego do GZ-FRSE, o każdej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie a zmiany mają być wprowadzane przez Wykonawcę we własnych systemach telekomunikacyjnych niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

      - Wymagania szczegółowe dotyczące domyślnej konfiguracji usług telekomunikacyjnych w GZ-FRSE

| L.p. | Usługa | Telefony w grupie C | Telefony w grupie B | Telefony w grupie A | TABLETY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenia głosowe jeden do jeden | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 2 | Połączenia głosowe konferencyjne jeden do wielu (co najmniej 1 do 5) | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 3 | Blokada prezentacji własnego numeru | TAK CLIR domyślnie wyłączony | TAK CLIR domyślnie wyłączony | NIE CLIR domyślnie wyłączony | NIE |
| 4 | Identyfikacja numeru rozmówcy" (CLIP) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 5 | Oczekiwanie na połączenie | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 6 | Zawieszenia połączenia | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 7 | Przeniesienie połączenia do poczty głosowej po 30 sekundach lub na inny numer krajowy | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 8 | Możliwość sprawdzania z telefonu komórkowego stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. sms-em lub dzwoniąc na podany bezpłatny numer | TAK | TAK | TAK | TAK |

- Naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania połączeń głosowych musi następować co 1 (jedną) sekundę.

              - Wymagania dotyczące serwisu telefonów komórkowych i tabletów znajdują się w Rozdziale 13.

              - Wymagania dotyczące serwisu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej znajdują się w Rozdziale 12.

VIII. Wymagania dotyczące przeszkolenia pracowników Zamawiającego

- Wykonawca musi przeprowadzić przeszkolenie dla pracowników Zamawiającego w następującym zakresie:

    - konfiguracji i zarządzania kartami SIM oraz obsługi i podstawowego zakresu serwisowania dostarczonych telefonów (w szczególności w zakresie przenoszenia danych), a także procedur zgłaszania usterek i awarii oraz ich naprawy przez serwis,

- obsługi aplikacji internetowej o której mowa w pkt VI.3, uruchamiania dostępnych usług i opcji oraz ich anulowania w razie potrzeby,

- Przeszkolenia przeprowadzone zostaną w siedzibie Zamawiającego (Mokotowska 43, Warszawa) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Przeszkolenia w siedzibie FRSE w Warszawie, mają odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 - 16:00.

- Wykonawca określi niezbędny wymiar przeszkoleń, przy czym minimalny efektywny czas trwania przeszkolenia to 6 godzin zegarowych, przy założeniu że czas przerw nie jest wliczany w czas przeszkolenia.

- Każde z przeszkoleń musi być prowadzone przez co najmniej 2 trenerów Wykonawcy.

- Wykonawca przeszkoli:

- w zakresie pkt 1 a) grupę do 4 osób w siedzibie FRSE w Warszawie,

- w zakresie pkt 1 b) grupę do 4 osób w siedzibie FRSE w Warszawie,

- Wykonawca dostarczy komplet materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników szkolenia oraz zapewni sprzęt niezbędny do szkolenia dot. obsługi i podstawowego zakresu serwisowania dostarczonych telefonów.

- Każde przeszkolenie zakończone zostanie obustronnym podpisaniem protokołu odbioru z przeprowadzonego przeszkolenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z przeprowadzenia któregokolwiek ze szkoleń. Wykonawca zostanie poinformowany o tym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty przeprowadzenia szkolenia.

IX. Wymagania dotyczące procedury przenoszenia danych pomiędzy telefonami komórkowymi

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu procedury przenoszenia danych pomiędzy:

    - telefonami komórkowymi aktualnie używanymi przez pracowników FRSE (grupa A – Nokia 6303, grupa B - Nokia E52, grupa C – RIM BB8900, RIM BB9700, RIM BB9000) a telefonami wybranymi przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy w terminie do 14 dni od dnia zrealizowania dostawy,

    - telefonami użytkowanymi a nowymi telefonami dostarczanymi w ramach wymiany - każdorazowo po określeniu modelu telefonów na jakie będzie następowała wymiana w przypadku wymiany telefonów na nowe modele w terminie do 14 dni od dnia zrealizowania wymiany.

                - Dostarczone procedury muszą szczegółowo (krok po kroku) opisywać sposób przeniesienia danych w zakresie co najmniej:

a) 	kontaktów,

b) 	wiadomości SMS/MMS,

c) 	plików zlokalizowanych w pamięci telefonu,

d)	zawartości karty pamięci.

X. Wymagania dotyczące usługi Blackberry

  - Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę terminali Blackberry (aparaty Grupy C) oraz kart SIM w taryfach głosowych.

  - Dostarczone przez Wykonawcę terminale muszą współpracować z posiadana przez Zamawiającego infrastrukturą tj: BlackBerry Enterprise Server Express wersja 5.0 (i wyżej)

  - Usługa Blackberry lub równoważna poza granicami Polski będzie świadczona przez Wykonawcę w formie pakietów minimum 15MB.

Rozdział 12

Serwisowanie i naprawy dotyczące usług: „grupa zamkniętej GZ-FRSE", telekomunikacyjnych poza grupę zamkniętą FRSE, bezprzewodowej transmisji danych, usługi Blackberry

    - Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis funkcjonowania uruchomionych usług i dostarczonych urządzeń niezbędnych do świadczenia tych usług.

    - Awarie lub usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego na dane kontaktowe wskazane w umowie.

    - W razie sporu między stronami potwierdzeniem przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii lub usterce będzie biling wykonanego przez Zamawiającego połączenia z numerem, o którym mowa w ust. 2.

    - Zgłoszenia dokonane przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 2, powinny zawierać niezbędne dla Wykonawcy dane o awarii lub usterce (z wyszczególnieniem zauważonych nieprawidłowości) oraz dane osoby zgłaszającej oraz numer telefonu, pod którym będzie ona dostępna w razie gdyby zaszła potrzeba udzielenia dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem.

    - Sposób reakcji Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie o awariach lub usterkach:

      - Reakcja Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego lub wykrytą przez Wykonawcę awarię lub usterkę nastąpi niezwłocznie

      - Usunięcie awarii lub usterki, o której mowa w ust. 2 lub wykrytej przez Wykonawcę nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę.

      - Za moment zakończenia usuwania awarii lub usterki Strony przyjmują moment powiadomienia przez Wykonawcę uprawnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w umowie - faksem, e-mailem lub przez obustronne podpisanie protokołu odbioru. W treści powiadomienia muszą się znaleźć między innymi informacje na temat przyczyny awarii lub usterki oraz data i godzina usunięcia awarii lub usterki.

      - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieskuteczności usunięcia awarii lub usterki, Zamawiający dokonuje powtórnego zgłoszenia z zastrzeżeniem, że czas naprawy liczy się od chwili pierwszego zgłoszenia.

    - Usuwanie awarii lub usterek w świadczeniu usług telekomunikacyjnych poza grupą zamkniętą FRSE oraz w świadczeniu usług bezprzewodowej transmisji danych i usługi Blackberry będzie się odbywać na zasadach określonych w regulaminie Wykonawcy.

    - Wykonawca powiadamia Zamawiającego o awariach lub usterkach nie wynikających ze zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, według następującej procedury:

      - Wykonawca powiadamia Zamawiającego faksem w dni robocze, przez które strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8:00 - 16:00, o konieczności przeprowadzenia prac, na numer faksu Zamawiającego,

      - Zamawiający niezwłocznie potwierdzi faksem termin przeprowadzenia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Prace, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być rozpoczęte dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę potwierdzenia.

    - W przypadku planowania przez którąkolwiek ze Stron prac:

      - eksploatacyjnych,

      - konserwacyjnych,

      - modernizacyjnych lub

      - rozbudowy

należących do Strony (lub przez nią eksploatowanych) urządzeń telekomunikacyjnych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które to prace mogą mieć wpływ na świadczone przez Wykonawcę w ramach umowy usługi, Strona zamierzająca przeprowadzić takie prace jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o terminie ich przeprowadzenia (rozpoczęciu i zakończeniu), co najmniej z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dni roboczych. Przez „dni robocze" Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy. Powiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział 13

Gwarancja oraz usługi serwisowe telefonów, tabletów, modemów, terminali, kart SIM i akcesoriów

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone telefony komórkowe (min. 12 miesięcznej dla telefonów z grupy C), tablety, terminale z SIM oraz na dostarczone modemy GSM z SIM.

- Usługi serwisowe dla sprzętu (telefonu komórkowego, tabletu, terminalu, modemu GSM, akcesoriów) będą świadczone zgodnie z podanymi niżej warunkami:

  - W przypadku uszkodzenia Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na podane w procedurach serwisowych dane kontaktowe.

  - Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi się do siedziby Zamawiającego zgłaszającej uszkodzenie i nieodpłatnie odbierze uszkodzone urządzenie nie później niż następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem odbioru.

  - Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonego uszkodzenia. Ocena zgłoszonego uszkodzenia musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. O wyniku oceny zgłoszonego uszkodzenia przedstawiciel Wykonawcy poinformuje zgłaszającego uszkodzenie. W przypadku konieczności dokonania naprawy pozagwarancyjnej (płatnej) decyzję o dokonaniu naprawy podejmuje upoważniony pracownik Zamawiającego.

  - Po naprawieniu urządzenia zostanie ono nieodpłatnie dostarczone z powrotem do siedziby Zamawiającego z której było odbierane z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem odbioru zawierającym opis wykonanych czynności naprawczych.

  - Czas naprawy urządzenia od momentu odbioru od Zamawiającego do chwili dostarczenia z powrotem do siedziby Zamawiającego, z której było odbierane nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  - W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy określonego w pkt. 5) Zamawiający może zażądać sprzętu zastępczego, do czasu zakończenia naprawy, o parametrach minimalnych nie gorszych niż sprzęt podlegający naprawie. Sprzęt zastępczy musi zostać dostarczony w terminie 1 dnia roboczego od dnia pisemnego żądania Zamawiającego.

- Usługi serwisowe dla kart SIM będą świadczone zgodnie z podanymi niżej warunkami:

  - Wykonawca przekaże pulę serwisowych kart SIM (10 szt. do telefonów komórkowych oraz 5 szt. do transmisji danych). Karty te będą aktywowane (np. w przypadku kradzieży) po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

  - Aktywacja serwisowych kart SIM wykorzystywanych w telefonach komórkowych i do transmisji danych, z zachowaniem lub zmianą numeru MSISDN nastąpi zgodnie ze szczegółową procedurą aktywacji serwisowych kart SIM dostarczoną przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy sprzęt (telefon komórkowy, terminal, modem GSM, akcesoria) ulegnie awarii po raz trzeci, podlega on wymianie na sprzęt nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy.

Rozdział 14

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

    - Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:

  - instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart SIM, zgodnie z zasadami sztuki, przez przeszkolony przez Wykonawcę personel Zamawiającego,

  - dysponowania zakupionym sprzętem,

  - w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu udzielona Zamawiającemu gwarancja przechodzi na nowego właściciela.

Rozdział 15

SŁOWNIK

Słownik pojęć użytych w SIWZ i w załącznikach:

- akcesoria -zestaw dodatkowych elementów służących do eksploatacji telefonu komórkowego,

- blokada SIM LOCK- blokada uniemożliwiająca wykorzystanie telefonu komórkowego lub modemu GSM w innej sieci telefonii komórkowej niż sieć Wykonawcy,

- cena detaliczna - cena wynikająca z cenników detalicznych Wykonawcy bez uwzględnienie upustów dla klienta,

- cena oferowana - cena po uwzględnieniu upustów dla Zamawiającego,

- dane bilingowe - zestawienie wszystkich opłat za połączenia i usługi dodane, jakie abonent przeprowadził w danym okresie rozliczeniowym oraz danych potrzebnych do ustalenia źródła połączenia i odbiorcy oraz daty i godziny, umożliwiające szczegółową kontrolę i rozliczenie dokonanych połączeń,

- karta SIM-(Subscriber Identity Module): moduł identyfikacji abonenta, z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem, identyfikujący abonenta i przechowujący także pewną ilość niektórych danych, np. fragment jego książki telefonicznej. Pełni funkcję klucza dostępowego do sieci komórkowej,

- grupa telefonów - grupa telefonów komórkowych w jednym przedziale cenowym,

- grupa zamknięta (GZ-FRSE) - zdefiniowana grupa numerów telefonów, w ramach której możliwe jest darmowe wykonywanie rozmów do określonego limitu minut. GZ-FRSE umożliwia m.in. stosowanie skróconej numeracji pomiędzy telefonami w ramach tej grupy, a także dostosowanie oferowanych przez operatora usług do własnych potrzeb. Do grupy zamkniętej może zaliczać się również co najmniej jeden numer stacjonarny. Razem z GZ-FRSE dostępna musi być aplikacja umożliwiająca zarządzanie telefonami w ramach tej grupy.

- modem GSM - urządzenie do przesyłu danych bez karty SIM w zestawie,

- modem GSM z SIM - urządzenie wyposażone w kartę SIM gotowe do eksploatacji,

- numer telefonu - (MSISDN: Mobile Subscriber ISDN) - numer abonenta sieci komórkowej przechowywany na karcie SIM lub USIM znajdującej się w aparacie oraz po stronie sieci - w rejestrze abonentów macierzystych,

- serwisowa karta SIM - nie aktywowana karta SIM, bez przypisanego nr telefonu,

- telefon komórkowy - urządzenie telefoniczne bez karty SIM w zestawie, gotowe do eksploatacji,

- telefon komórkowy z SIM - urządzenie telefoniczne wyposażone w kartę SIM, gotowe do eksploatacji,

- korporacyjna usługa transmisji danych Blackberry – usługa wykorzystująca metodę push e-mail pozwalającą na stałe połączenie terminala z serwerem Blackberry i odbieranie poczty w czasie rzeczywistym. Pobieranie i wysyłanie danych odbywa się za pomocą APN blackberry.net. Usługa Blackberry funkcjonuje równolegle z możliwością wykonywania i odbierania połączeń, wysyłania i otrzymyania wiadomości SMS itd.

- terminal Blackberry – urządzenie umożliwiające (wraz z włączoną usługą Blackberry) użytkownikowi stały dostęp do zasobów poczty e-mail na serwerze Blackberry, poprzez sieć operatora komórkowego lub WiFi.

- Ilekroć w tekście mowa o usłudze Blackberry Zamawiający ma na myśli usługę Blackberry lub równoważną.

- Ilekroć w tekście mowa o terminalu lub terminalu Blackberry Zamawiający ma na myśli terminal Blackberry lub urządzenie równoważne.

# Footnotes

' umożliwia rozmowę z jednoczesnym widokiem drugiej osoby (aby skorzystać z usługi należy posiadać telefon UMTS i obsługujący Połączenia wideo oraz być w zasięgu sieci UMTS);

umożliwia przesyłanie wiadomości multimedialnych MMS (zawierających tekst, grafikę, zdjęcia, animację, dźwięk oraz wideo) do użytkowników pozostałych sieci komórkowych, a także na adres poczty elektronicznej e-mail;

1 umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie wiadomości dla użytkownika, gdy nie może odebrać połączenia; użytkownikowi umożliwia wygodne jej odsłuchanie w dogodnym dla niego czasie; poczta powinna przechowywać co najmniej: * 15 wiadomości; * nowe wiadomości przez 14 dni; * zachowane wiadomości przez 14 dni; * wiadomości o długości maksymalnie 2 minuty;

(ang. General Packet Radio Service) umożliwia przesyłanie danych przez sieć telefonii komórkowej GSM (taryfikacji następuje za ilość przesłanych danych, a nie za czas połączenia);

usługa umożliwiająca użytkownikowi korzystanie z telefonu i karty SIM poza granicami kraju;

ukrywanie prezentacji własnego numeru, z możliwością zmiany przez Użytkownika z poziomu telefonu w razie potrzeby

informowanie podczas prowadzonej rozmowy o drugiej, oczekującej w kolejce rozmowie;

' możliwość bez rozłączania pierwszej rozmowy odebrania drugiej rozmowy, a następnie powrót do pierwszej rozmowy;

'" ukrywanie prezentacji własnego numeru, z możliwością zmiany przez Użytkownika z poziomu telefonu w razie potrzeby;

informowanie podczas prowadzonej rozmowy o drugiej, oczekującej w kolejce rozmowie;

" możliwość bez rozłączania pierwszej rozmowy odebrania drugiej rozmowy, a następnie powrót do pierwszej rozmowy.